Przedmiar robót

Remont kuchni – Zespół Szkół nr 6

.................................................................................................................

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 85- 209 Bydgoszcz  , ul. Staroszkolna Nr 12

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. REMONT KUCHNI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020314-01-020 | Demontaż urządzeń gazowych w kuchni 1 palnikowej łączonej na sztywno - TABORET Charakterystyka Robót: Tablica: 0314 krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020314-03-020 | Demontaż urządzeń gazowych w kuchni 3-4 palnikowej z piekarnikiem Charakterystyka Robót: Tablica: 0314 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020307-01-020 | Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o średnicy 15-20 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0307 1.Wkrę cenie korka z uprzednim uszczelnieniem gwintu krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-06-090 | Demontaż umywalki Charakterystyka Robót: Tablica: 0235 krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-04-090 | Demontaż zmywaka kuchennego Charakterystyka Robót: Tablica: 0235 Dla kol. 01-02: krotność= 1,00 | kpl | 5,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych AW- 666-090 | Spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020520-03-090 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7,5 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0520 krotność= 1,00 | kpl | 5,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020517-01-090 | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o średnicy 15 mm krotność= 1,00 | kpl | 5,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010917-10-020 | Demontaż okapów blaszanych z blachy ocynkowanej krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020132-01-020 | Demontaż baterii umywalkowej ściennej krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0811-07-050 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 | m2 | 63,91 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0804-07-050 | Zerwanie posadzki cementowej - gr 10 cm krotność= 2,00 | m2 | 63,91 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0329-02-050 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych krotność= 1,00 | m2 | 1,20 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010336-01-040 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nadproża o dł 1,50m x4 i 2,20m x2 krotność= 1,00 | m | 2,60 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011303-0101-033 | Wykonanie i montaż ściągów z wbudowaniem kształtowników walcowanych-ceowniki - nadproże nad otworem o szerokości 180 cm - 1 szt Charakterystyka Robót: Tablica: 1303 krotność= 1,00 | kg | 31,20 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-03-050 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie pod otwory przejściowe i drzwiowe Charakterystyka Robót: Tablica: 0348 krotność= 1,00 | m2 | 0,60 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-041303-05-060 | Elementy z betonu żaroodpornego monolitycznego.Okładziny belek i nadproży. Charakterystyka Robót: Tablica: 1303 krotność= 1,00 | m3 | 0,31 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 krotność= 1,00 | m3 | 14,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-04-020 | Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 100 mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-03-020 | Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm krotność= 1,00 | szt | 11,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020230-04-040 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego. Rury żeliwne kanalizacyjne o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku krotność= 1,00 | m | 24,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020216-06-020 | Wymiana wpustu ściekowego piwnicznego żeliwnego o średnicy 100 mm na pcw - demontaż krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Charakterystyka Robót: Tablica: 0819 krotność= 1,00 | m2 | 93,04 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020114-01-040 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00 | m | 68,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0218-01-020 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0211-02-179 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych - traper krotność= 1,00 | podejśc. | 11,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0208-03-040 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0208-01-040 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 25,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0112-01-040 | Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 20 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 96,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0116-01-020 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.,w rurociągach z PVC,o połączeniusztywnym,średnicy zewnętrznej 20 mm krotność= 1,00 | szt | 16,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0132-0111-020 | Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 15 mm,instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu krotność= 1,00 | szt | 24,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0338-03-040 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły,w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m | 72,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022004-01-050 | Obudowa elementów konstrukcji słupów i ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 55-01. krotność= 1,00 | m2 | 219,32 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-08-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 1202 krotność= 1,00 | m2 | 63,91 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 krotność= 1,00 | m2 | 127,82 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-01-050 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. Charakterystyka Robót: Tablica: 1102 krotność= 2,00 | m2 | 63,91 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0201-050 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 63,91 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-04-050 | Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | m2 | 63,91 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031124-02-020 | Demontaż łączników instalacyjnych,podtynkowanych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A Charakterystyka Robót: Tablica: 1124 krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0502-09-090 | Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, dwa mocowania krotność= 1,00 | kpl | 10,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0511-10-090 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy st.z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,przykręcanych 4x20W,z podłączeniem przelotowym krotność= 1,00 | kpl | 10,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031122-02-020 | Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych o ilości biegunów 2+0,natężeniu prądu do 63 A Charakterystyka Robót: Tablica: 1122 krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031122-07-020 | Demontaż gniazd wtyczkowych,natynkowych uszczelnionych o ilości biegunów 3+0,natężeniu prądu do 63 A Charakterystyka Robót: Tablica: 1122 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - 3x1,5 krotność= 1,00 | m | 170,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-010-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze krotność= 1,00 | szt | 28,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-030-020 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m2 | 63,91 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-07-050 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m2 | 63,91 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-01-050 | Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m2 | 132,92 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-07-050 | Licowanie ścian płytkami ,na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m2 | 132,92 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-02-050 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa.-sufity krotność= 1,00 | m2 | 63,91 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-05-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem sufitów,farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 | m2 | 63,91 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ z obsadzeniem ościeżnic krotność= 1,00 | m2 | 8,20 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0137-02-020 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące mosiężne,standardowe o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0418-05-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0412-02-020 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm powrotne krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15U0309-07-020 | Zawory do regulacji C.o. termostatyczne grzejnikowe,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170141-06-020 | Okapy wentylacyjne typ A stalowe prostokątne o długości do 3000 mm z łapaczem tłuszczu - KO krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170122-02-050 | Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do35% krotność= 1,00 | m2 | 3,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170138-04-020 | Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych do 2000 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170205-01-020 | Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej o średnicy otworu ssącego do 400 mm, z wirnikiem osadzonym na wale silnika krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031202-01-108 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 krotność= 1,00 | pomiar | 38,00 |